Технический отчет

по результатам осмотра здания Дома связи ОАО «Укртелеком» Донецкого филиала.

Южная стена здания.

Облицовочная плитка осыпается. В отдельных местах оголён армирующий каркас стеновых панелей (фото - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Отверстия в железобетонных плитах, в которых установлены кондиционеры, не обработаны изоляционными материалами, что приводит к попаданию влаги и промерзанию в осенне-зимний период (9, 10, 11, 12, 13).

Имеются выбоины в железобетонных плитах (фото - 14, 15).

Имеются частичные повреждения в металлоконструкциях окон (фото - 16, 17, 18).

До 30% оконных откосов повреждено (фото - 19, 20, 21, 22, 23).

Межпанельные швы в удовлетворительном состоянии.

Западная стена здания.

Осыпание облицовочной плитки в больших объемах (фото - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32).

Оконные откосы сильно повреждены (фото - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41).

Межпанельные швы в удовлетворительном состоянии.

Северная стена здания.

Облицовочная плитка осыпается. В отдельных местах оголён армирующий каркас стеновых панелей (фото - 42, 43, 44, 45, 46).

Отверстия в железобетонных плитах, в которых установлены кондиционеры, не обработаны изоляционными материалами, что приводит к попаданию влаги и промерзанию в осенне-зимний период (фото - 47, 48, 49).

Имеются выбоин в железобетонных плитах (фото - 50, 51, 52, 53, 54, 55).

Незначительные повреждения оконных откосов (фото - 56, 57).

Восточная стена здания.

Облицовочная плитка осыпается (фото - 58, 59, 60, 61).

Разрушения оконных откосов в отдельных местах (фото - 60, 62, 63, 64, 65).

Кровля.

Состояние кровли удовлетворительное.

Существуют вызванные коррозией повреждения металлического ограждения по периметру кровли. В отдельных местах ограждение не закреплено (фото - 66, 67, 68, 69).

Имеются разрушения в кладке технологических строений (фото - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78).